## Slide 1: LicheePi 4A 平台 CoreMark 基准测试
玄铁 C910 性能挖掘之旅

## Slide 2: “探索玄铁 C910 性能”
1. 工具链部署：搭建运行 CoreMark 基准测试的环境。
2. 基准测试：跑出标准 CoreMark 性能分数。
3. 专用指令集加速：解锁 Xthead 指令集，挖掘性能潜力。
4. 跨平台对比：与树莓派 4 对比，验证玄铁 C910 性能。
RPi4 A72
LPi4A C910
CoreMark
8257
8204
9762
LicheePi 4A 核心算力参数：
基于 TH1520 SoC（4xC910@1.85G， RV64GCV，4TOPS@int8 NPU， 50GFLOP GPU）

## Slide 3: “核心命令一览”
-ruyi list --name-contains gnu-plct --category-is toolchain
-ruyi install gnu-plct-xthead
-ruyi list profiles
-mkdir coremark && cd coremark
-ruyi extract coremark
- ruyi venv -t gnu-plct-xthead sipeed-lpi4a venv-sipeed
- . venv-sipeed/bin/ruyi-activate
- riscv64-plctxthead-linux-gnu-gcc --version
-sed -i 's/\bgcc\b/riscv64-plctxthead-linux-gnu-gcc/g' linux64/core_portme.mak
-make PORT_DIR=linux64 link
- ./coremark.exe
挖掘潜力：
- make PORT_DIR=linux64 clean
- make PORT_DIR=linux64 XCFLAGS="-march=rv64imafdc_xtheadc"
- ./coremark.exe

## Slide 4: 谢谢观看